## Slide 1: 计算机体系结构实验
1. MIPS微处理器原理
体系结构（MIPS汇编语言）
微体系结构（单周期处理器）

## Slide 2: 结构层次
数字逻辑
体系结构：程序员所见到的计算机。 未定义底层的硬件实现。
指令集(汇编语言)
寄存器
MIPS、X86…
微体系结构：由硬件实现一种体系结构。
(寄存器、存储器、ALU、有限状态机……)
针对同一体系结构有不同的微体系结构设计

## Slide 3: 结构层次

## Slide 4: MIPS体系结构
  Developed by John Hennessy and his colleagues at Stanford and in the 1980’s.
  Used in many commercial systems, including Silicon Graphics, Nintendo, and Cisco.
4个准则：
简单设计有助于规整化；
加快常见功能；
越小的设计越快；
好的设计需要好的折中方法。

## Slide 5: RISC 指令集的特点
精简了指令系统，流水线以及常用指令均可用硬件执行；
采用大量的寄存器，使大部分指令操作都在寄存器之间进行，提高了处理速度；
每条指令的功能尽可能简单，并在一个机器周期内完成；
所有指令长度均相同；
只有Load和Store操作指令访问存储器， 其他指令操作均在寄存器之间进行。
Reduced Instruction Set Computer
Complex Instruction Set Computer
用来存放程序和数据的记忆设备
Memory
Register
中央处理器内的组成部分
Register
Memory
Store
Load

## Slide 6: MIPS Assembly Language 汇编语言
一种用于电子计算机、微处理器、微控制器或其他可编程 器件的低级语言，亦称为符号语言。
在汇编语言中，用助记符代替机器指令的操作码， 用地址符号(Symbol)或标号(Label)代替指令或操作数的地址。
在不同的设备中，汇编语言对应着不同的机器语言指令集，通过汇编过程转换成机器指令。
特定的汇编语言和特定的机器语言指令集是一一对应的， 不同平台之间不可直接移植。

## Slide 7: 指令 Instruction
add t , b , c
t = b + c;
操 作
operation
指令
instruction
操 作 数
operand
=
+
sub a , t , d
a = t - d;
a = b + c - d;
操作数：可以存放在寄存器或存储器中， 也可以作为常数存储在指令中。
访问存放在指令中的常数或寄存器中的操作数速度非常快；但其容量少；更多数据需要访问大容量存储器。

## Slide 8: 操作数：寄存器、存储器、常数
add t , b , c
t = b + c;
sub a , t , d
a = t - d;
a = b + c - d;
MIPS体系结构有32个32位寄存器。
add $t0, $s1, $s2
sub $s0, $t0, $s3
名称 | 编号 | 用途
$0 | 0 | 常数0
$at | 1 | 汇编器临时变量
$v0 ~ $v1 | 2~3 | 函数返回值
$a0 ~ $a3 | 4~7 | 函数参数
$t0 ~ $t7 | 8~15 | 临时变量
$s0 ~ $s7 | 16~23 | 保存变量
名称 | 编号 | 用途
$t8 ~ $t9 | 24~25 | 临时变量
$k0 ~$k1 | 26~27 | 操作系统临时变量
$gp | 28 | 全局指针
$sp | 29 | 栈指针
$fp | 30 | 帧指针
$ra | 31 | 保存变量

## Slide 9: MIPS Register Set
Name | Register Number | Usage
$0 | 0 | the constant value 0
$at | 1 | assembler temporary
$v0-$v1 | 2-3 | Function return values
$a0-$a3 | 4-7 | Function arguments
$t0-$t7 | 8-15 | temporaries
$s0-$s7 | 16-23 | saved variables
$t8-$t9 | 24-25 | more temporaries
$k0-$k1 | 26-27 | OS temporaries
$gp | 28 | global pointer
$sp | 29 | stack pointer
$fp | 30 | frame pointer
$ra | 31 | Function return address

## Slide 10: 操作数：寄存器、存储器、常数
MIPS体系结构采用32位存储器地址，32位数据字长。
MIPS采用字节(8位)寻址存储器，每1个字节都有1个单独地址。
lw $s3, 1($0)
装入字：
sw $s7, 5($0)
存储字：
从存储器中读出数据放到$3中， 地址为1=$0+1，数据为 F2F1AC07
将$7中数据写入地址为5=$0+5的存储器中
每个字地址都是4的倍数
字寻址方式的存储器
字节寻址存储器
lw $s3, 4($0)
sw $s7, 10($0)

## Slide 11: 操作数：寄存器、存储器、常数
因常数的值可以立即访问，故又称为立即数(immediate)。
# $s0=a, $s1=b
addi $s0, $s1, 4 # a=b+4
addi $s1, $s0,-2 # b=a-2
加立即数指令 ( addi )：
立即数采用16位补码表示，[-32768, 32767]。
减法相当于加上一个负数，故没有subi指令。

## Slide 12: MIPS指令集有3种指令格式
add a , b , c
a = b + c;
操 作
operation
指令
instruction
操 作 数
operand
=
+
add $s0, $s1, $s2
保存寄存器
add $t0, $s1, $s2
临时寄存器
lw $s0, 8($0)
word2 →$s0
addi $s0, $s1, -4
16位 立即数
jr $s0
无条件跳转
① Register类型
② Immediate类型
③ Jump类型
MIPS采用32位指令
3寄存器
2寄存器+16位立即数
26位立即数

## Slide 13: ① Register 类型机器指令格式
add $s0, $s1, $s2
3寄存器
汇编代码:
字段值:
机器代码:
000000 | 10001 | 10010 | 10000 | 00000 | 100000
0 | 17 | 18 | 16 | 0 | 32
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6位
5位
5位
5位
5位
6位
0x02328020
2个源寄存器
1个目的
寄存器
移位
操作
函数：决定何种R操作
操作码=0
机器指令:
rd
rs
rt

## Slide 14: ② Immediate 类型机器指令格式
寄存器
汇编代码:
字段值:
机器代码:
0010 00 | 10001 | 10010 | 1111 1111 1111 1100
8 | 17 | 16 | -4
op
rs
rt
imm
6位
5位
5位
16位
0x2232FFFC
立即数
操作码
机器指令:
addi $s0, $s1, -4
rs
rt
对正立即数，高16位都补0
对负立即数，高16位都补1
2寄存器+立即数

## Slide 15: ③ Jump 类型机器指令格式
32-bit sum地址Sumaddr
26位地址操作数
操作码
去掉前4位
去掉后2位
保留中间26位
26位立即数
如果已知sum地址Sumaddr,则指令中的addr=Sumaddr/4 (即去掉最后两位),再去掉最高4位

## Slide 16: Review: Instruction Formats

## Slide 17: The Stored Program 存储程序
用机器语言编写的程序：
一系列32位数表示的指令集.
指令开始地址
Program Counter
程序计数器
指示当前指令的地址

## Slide 18: Interpreting Machine Code
程序运行步骤：
操作系统将PC值设为0x00400000
处理器读出这个地址的指令
处理器执行0x8C0A0020指令
处理器将PC+4
取出并执行该地址指令
重复上述过程……

## Slide 19: MIPS指令
    没有NOT，可用下面代替
    A NOR $0 = NOT A
① 逻辑指令
and rd、rs、rt
andi rt、rs、imm

## Slide 20: MIPS指令
② 移位指令
逻辑左移:
逻辑右移:
算数右移:
$t0 <= $s1 << 2
$s2 <= $s1 >> 2
$s3 <= $s1 >>> 2
逻辑左移低位补0；
逻辑右移高位补0；
算术右移高位补符号位。
sll rd、rt、shamt

## Slide 21: MIPS指令
② 移位指令
变量逻辑左移sllv、可变变量逻辑右移srlv、变量算术右移srav
sllv rd、rt、rs
$s2低5位给出移位值

## Slide 22: MIPS指令
③ 生成常数指令
16-bit constants using addi:
32-bit constants using load upper immediate (lui) and ori:
C Code
int a = 0xFEDC8765;
MIPS assembly code
# $s0 = a
lui $s0, 0xFEDC
ori $s0, $s0, 0x8765
C Code
int a = 0x4f3c;
MIPS assembly code
# $s0 = a
addi $s0, $0, 0x4f3c
lui指令：将一个16位立即数装入到寄存器的高16位，并将低16位都置0.
ori指令：将一个16位立即数合并到寄存器的低16位。

## Slide 23: MIPS指令
④ 乘法指令、除法指令
Special registers: lo, hi
32 × 32 multiplication, 64 bit result
  mult $s0, $s1 # result in {hi, lo}
32-bit division, 32-bit quotient, remainder
  div $s0, $s1
  商 Quotient in lo, 余数 Remainder in hi
Moves from lo/hi special registers
  mflo $s2、mfhi $s3
mult rs, rt
div rs, rt
{[hi] , [lo]} = [rs] x [rt]
[lo] = [rs] / [rt], [hi] = [rs] % [rt]

## Slide 24: MIPS指令
⑤ 条件分支指令
addi $s0, $0, 4 # $s0 = 0 + 4 = 4
addi $s1, $0, 1 # $s1 = 0 + 1 = 1
sll $s1, $s1, 2 # $s1 = 1 << 2 = 4
beq $s0, $s1, target # branch is taken
addi $s1, $s1, 1 # not executed
sub $s1, $s1, $s0 # not executed
target: # label
add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 4 + 4 = 8
beq rs, rt, label
branch if equal
bne rs, rt, label
branch if not equal

## Slide 25: MIPS指令
⑥ 无条件分支指令
addi $s0, $0, 4 # $s0 = 4
addi $s1, $0, 1 # $s1 = 1
j target # jump to target
sra $s1, $s1, 2 # not executed
addi $s1, $s1, 1 # not executed
sub $s1, $s1, $s0 # not executed
target:
add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 1 + 4 =5
j label
Jump 跳转
jr rs
跳转到寄存器所保存的地址

## Slide 26: 高级语言结构 → MIPS汇编代码
⑦ 设置小于指令
C Code
// add the powers of 2
// from 1 to 100
int sum = 0;
int i;
for (i=1; i < 101; i = i*2)
{
sum = sum + i;
}
MIPS assembly code
# $s0 = i, $s1 = sum
addi $s1, $0, 0 # sum=0
addi $s0, $0, 1 # i=1
addi $t0, $0, 101 # $t0=101
loop:
slt $t1, $s0, $t0 # if(i<101) $t1=1,
# else $t1=0
beq $t1, $0, done # if $t1==0(i>=101)
# branch to done.
add $s1, $s1, $s0 # sum=sum+i
sll $s0, $s0, 1 # i=i*2
j loop
done:
slt rd, rs, rt
[rs] < [rt] ? [rd]=1 : [rd]=0
set less than

## Slide 27: 高级语言结构 → MIPS汇编代码
if 语句
C Code
if (i == j)
f = g + h;
else
f = f – i;
MIPS assembly code
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, else #if i!=j, branch to else
add $s0, $s1, $s2 #if block: f = g + h
j done #skip past the else block
else:
sub $s0, $s0, $s3 #else block: f = f - i
done:
（反着写）

## Slide 28: 高级语言结构 → MIPS汇编代码
while 语句
C Code
// determines the power
// of x such that 2x = 128
int pow = 1;
int x = 0;
while (pow != 128)
{
pow = pow * 2;
x = x + 1;
}
MIPS assembly code
# $s0 = pow, $s1 = x
addi $s0, $0, 1 # pow=1
add $s1, $0, $0 # x=0
addi $t0, $0, 128 # t0=128
while: beq $s0, $t0, done # if pow==128, # exit while loop
sll $s0, $s0, 1 # pow=pow*2
addi $s1, $s1, 1 # x=x+1
j while
done:

## Slide 29: 高级语言结构 → MIPS汇编代码
for 语句
C Code
// add the numbers from 0 to 9
int sum = 0;
int i;
for (i=0; i!=10; i = i+1)
{
sum = sum + i;
}
MIPS assembly code
# $s0 = i, $s1 = sum
addi $s1, $0, 0 # sum=0
add $s0, $0, $0 # i=0
addi $t0, $0, 10 # $t0=10
for:
beq $s0, $t0, done # if i==10, # branch to done
add $s1, $s1, $s0 # sum=sum+i
addi $s0, $s0, 1 # increment i
j for
done:

## Slide 30: MIPS寻址方式
寄存器寻址：使用寄存器存储所有源操作数和目的操作数。 所有R指令。如，add rd, rs, rt
立即数寻址：使用16位立即数和寄存器作为操作数。 有些I指令，如，addi rt, rs, imm
基地址寻址：操作数中的地址 = rs中基地址 + 立即数扩展后 存储器访问指令，如，lw rt, imm(rs)
PC相对寻址：立即数符号(将字转化为字节) 条件分支指令，如，beq rs, rt, label
伪直接寻址：指令中只有26位表达跳转目的地址，不是32位. )[31:28], addr, 2’b0} 组合出32位 跳转指令，如，j label

## Slide 31: MIPS Memory Map 内存映射
  232 = 4 gigabytes (4 GB)
定义代码、数据和栈内存中的存储位置。
MPS地址的宽度为32位，4GB地址空间
代码段：存储机器语言程序。
可容纳256MB代码
全局数据段：存储全局变量。
可容纳64KB全局变量
动态数据段：保存栈、堆。2GB空间
  栈：保存和恢复函数使用的寄存器。
  堆：存储运行时程序分配的数据。
代码段
PC=
$gp=0x10008000
全局数据段
保留段：用于操作系统。 不能直接被程序使用

## Slide 32: 高级语言转换为机器代码并执行

## Slide 33: C Code MIPS Assembly
int f, g, y; //global variables
int main(void)
{
f = 2;
g = 3;
y = sum(f, g);
return y;
}
int sum(int a, int b)
{
return (a + b);
}
.data
f:
g:
y:
.text
main:
addi $sp, $sp, -4 # stack frame
sw $ra, 0($sp) # store $ra
addi $a0, $0, 2 # $a0 = 2
sw $a0, f # f = 2
addi $a1, $0, 3 # $a1 = 3
sw $a1, g # g = 3
jal sum # call sum
sw $v0, y # y = sum()
lw $ra, 0($sp) # restore $ra
addi $sp, $sp, 4 # restore $sp
jr $ra # return to OS
sum:
add $v0, $a0, $a1 # $v0 = a + b
jr $ra # return
编译

## Slide 34: MIPS Assembly 机器语言
Symbol | Address
f | 0x10000000
g | 0x10000004
y | 0x10000008
main | 0x00400000
sum | 0x0040002C
汇编
机器语言代码
符号表

## Slide 35: 链接为可执行文件

## Slide 36: 从硬盘装入内存
全局数据段
统计信息
代码段
全局数据段
代码段
Notes: Data Size 12 bytes: 12 bytes / 4 = 3 words, 即 f, g, y
Text Size 52 bytes: 52 / 4 = 13 , 即13条语句

## Slide 37: 参考资料
数字设计和计算机体系结构 Digital Design and Computer Architecture 2nd
David Money Harris，陈俊颖 译
机械工业出版社，2016，第6章 体系结构
计算机组成原理与接口技术: 基于MIPS架构左冬红，清华大学出版社，2014
MIPS Assembly Language Programming
Robert Britton
Publisher: Pearson, 2003