## Slide 1: 计算机体系结构实验
1. MIPS微处理器原理
体系结构（MIPS汇编语言）
微体系结构（单周期处理器）

## Slide 2: 微体系结构
体系结构：程序员所见到的计算机。 未定义底层的硬件实现。
指令集(汇编语言)
寄存器 + PC
MIPS、X86…
微体系结构：由硬件实现一种体系结构。
针对同一体系结构有不同的微体系结构设计。
将寄存器、存储器、ALU、有限状态机、其他逻辑模块组合在一起，实现一种体系结构。
  3种微体系结构： 在性能、成本、复杂度之间折中
  单周期: 在一个周期中执行一条完整的指令.
  多周期: 利用多个较短的周期执行一条指令.
  流水线: Each instruction broken up into series of steps & multiple instructions execute at once.

## Slide 3: 微体系结构 (32位)
  数据路径 Datapath: functional blocks
  控制 Control: control signals
Consider subset of MIPS instructions:
R-type: and, or, add, sub, slt (5)
Memory: lw, sw (2)
Branch: beq (1)
分为：

## Slide 4: 状态元素
程序计数器
程序计数器(Program Counter)：普通32位寄存器。 输出PC：当前指令地址。输入PC’：下一条指令地址。
指令存储器(IM)：有一个读端口的ROM。 输出RD：32位指令。 输入A：32位指令地址。
数据存储器(DM)：有一个读/写端口的RAM。 如果写使能WE=0，则从地址A将数据读到输出端RD； 如果写是能WE=1，在CLK上升沿将输入WD写入地址A。
ROM

## Slide 5: 状态元素
寄存器文件(Register File)：1个写端口，2个读端口。
  如果写使能WE3=1，则在CLK上升沿将数据WD3写入A3指定的寄存器中。
  将A1指定的寄存器数据传送到输出端口RD1；
  将A2指定的寄存器数据传送到输出端口RD2。
【注】5位地址可以表达32个寄存器。
目的操作数
源操作数

## Slide 6: 程序计数器 PC
程序计数器
(32位寄存器)
SystemVerilog
版本
Verilog
版本

## Slide 7: 单周期 数据路径
STEP 1: 从指令存储器中取出指令
lw rt, imm(rs)
装入字：[rt] = [Address]
下一指令
Verilog有2个系统任务，从文件中读取数据到存储器。
$readmemb("<数据文件名>",<存储器名>,<起始地址>,<终止地址>);
$readmemh("<数据文件名>",<存储器名>,<起始地址>,<终止地址>);
20020005
2003000C
2067FFF7
00E22025
00642824
00A42820
10A7000A
0064202A
10800001
20050000
00E2202A
00853820
00E23822
AC670044
8C020050
08000011
20020001
AC020054
memfile.dat
ROM

## Slide 8: 单周期 数据路径-2
STEP 2: 从寄存器文件中读出源操作数
lw rt, imm(rs)
op (6) | rs (5) | rt (5) | Imm (16)
装入字：[rt] = [Address]
25 21
共有32个32位寄存器
需要区分rs、rt的地址和数据
因$0一直输出0， 因此当RsAddr、RtAddr为0时，RsData、RtData必须输出0.
rd只有在写信号有效时用
当regWriteEn有效时，数据需要写入regWriteAddr寄存器。
版本1：组合电路

## Slide 9: 单周期数据路径 -3
3: 符号扩展立即数
lw rt, imm(rs)
op (6) | rs (5) | rt (5) | imm(16)
15 0

## Slide 10: 单周期数据路径 -4
lw rt, imm(rs)
op (6) | rs (5) | rt (5) | imm(16)
4: 计算存储器地址
ALU简化版

## Slide 11: 单周期数据路径 -5
5: 向寄存器文件 写入 数据
lw rt, imm(rs)
op (6) | rs (5) | rt (5) | imm(16)
20 16
寄存器文件版本2：
写入操作为同步时序电路，
在时钟上升沿，写使能=1时

## Slide 12: 单周期 数据路径
lw rt, imm(rs)
op (6) | rs (5) | rt (5) | Imm (16)
装入字：[rt] = [Address]
25 21

## Slide 13: 单周期数据路径 -6
6: 确定PC的下一个指令的地址
lw rt, imm(rs)
op (6) | rs (5) | rt (5) | imm(16)
module adder(
input [31:0] a, b,
output [31:0] y );
assign y = a + b;
endmodule
MIPS存储器模型是字节(8bits)寻址，而不是字(32bits)寻址。
每一个数据字节都有一个唯一的地址，
一个32位的字包含4个8位字节，
即：每一个字地址都是4的倍数。【P185】
20 16

## Slide 14: 单周期数据路径 -7
将数据写入数据存储器
sw rt, imm(rs)
op (6) | rs (5) | rt (5) | imm(16)
存储字：[Address] = [rt]
第2条汇编指令sw
20 16

## Slide 15: 单周期数据路径 -8
add, sub, and, or, slt
Read from rs and rt
Write ALUResult to rd (instead of rt)
15 11

## Slide 16: 单周期数据路径 -8
add, sub, and, or, slt
Read from rs and rt
Write ALUResult to rd (instead of rt)

## Slide 17: 单周期数据路径 -8
add, sub, and, or, slt
Read from rs and rt
Write ALUResult to rd (instead of rt)
ALU简化版本

## Slide 18: 单周期数据路径 -9
beq rs, rt, label
rs 、rt相等则转移
If ([rs]==[rt]) PC’=PC+4+(SignImm<<2)
ALU还需要修改
Notes: 偏移量存放在指令的imm字段Instr15:0，表明分支经过的指令数，可正可负。
因此，需要进行符号扩展，并乘以4.

## Slide 19: 单周期 控制

## Slide 20: 单周期 控制单元 (ALU译码器)

## Slide 21: 单周期 控制单元 (主译码器)
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01
减法

## Slide 22: 单周期 控制单元 (ALU译码器)
ALUOp1:0 | Meaning
00 | Add
01 | Subtract
10 | Look at Funct
11 | Not Used
ALUOp1:0 | Funct5:0 | ALUControl2:0
00 | X | 010 (Add)
X1 | X | 110 (Subtract)
1X | 100000 (add) | 010 (Add)
1X | 100010 (sub) | 110 (Subtract)
1X | 100100 (and) | 000 (And)
1X | 100101 (or) | 001 (Or)
1X | 101010 (slt) | 111 (SLT)

## Slide 23: 例7.1 Single-Cycle Datapath: or
or rd, rs, rt
[rd]= [rs] | [rt]

## Slide 24: Extended Functionality: addi
addi rt, rs, imm
[rt] = [rs] + SignImm
立即数加法
No change to datapath

## Slide 25: Extended Functionality: addi
addi rt, rs, imm
[rt] = [rs] + SignImm
立即数加法
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01
addi | 001000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00

## Slide 26: Extended Functionality: j
j label
PC’ = {(PC+4)[31:28], addr, 2’b0}
跳转

## Slide 27: Extended Functionality: j
j label
PC’ = {(PC+4)[31:28], addr, 2’b0}
跳转
Instruction | Op5:0 | RegWrite | RegDst | AluSrc | Branch | MemWrite | MemtoReg | ALUOp1:0 | Jump
R-type | 000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
lw | 100011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0
sw | 101011 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | X | 00 | 0
beq | 000100 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | X | 01 | 0
j | 000010 | 0 | X | X | X | 0 | X | XX | 1

## Slide 28: 单周期 数据路径datapath 代码

## Slide 29: 单周期MIPS处理器 代码

## Slide 30: 处理器顶层文件

## Slide 31: 单周期MIPS处理器 性能分析
CPI（每条指令的时钟周期）Clock cycles per instruction
Tc = tpcq_PC + tmem + max(tRFread, tsext + tmux) + tALU + tmem + tmux + tRFsetup
对于单周期每条lw指令运行时间：
元件 | 参数 | 延迟 ps
Register clock-to-Q | tpcq_PC | 30
Register setup | tsetup | 20
Multiplexer | tmux | 25
ALU | tALU | 200
Memory read | tmem | 250
Register file read | tRFread | 150
Register file setup | tRFsetup | 20
Tc =30+250+150+200+250+25+20=925 ps
单周期每条指令需要一个时钟周期，CPI=1
Tc
因此，1000亿条指令执行时间为：
2.5秒
程序执行时间

## Slide 32: 模块测试-maindec

## Slide 33: 模块测试-maindec
输出波形图

## Slide 34: 模块测试-regFile
测试代码
regfile源代码

## Slide 35: 模块测试
测试代码
regfile源代码
100ns时regWriteData获得数据”1234abcd”
110ns时，时钟上升沿，RsData获得数据”1234abcd”

## Slide 36: MIPS单周期处理器
sMIPS
Vivado中程序组织结构
MIPS处理器原理图

## Slide 37: Vivado中用IP配置数据存储器dmem
dmem your_instance_name (
.a(a), // input wire [5 : 0] a
.d(d), // input wire [31 : 0] d
.clk(clk), // input wire clk
.we(we), // input wire we
.spo(spo) // output wire [31 : 0] spo
);
dmem接口不配套！

## Slide 38: Vivado中用IP配置指令存储器imem
iROM

## Slide 39: MIPS单周期处理器仿真测试
测试汇编代码+机器代码

## Slide 40: 仿真时增加内部信号显示
①
②
③
④

## Slide 41: 参考资料
数字设计和计算机体系结构 Digital Design and Computer Architecture 2nd
David Money Harris，陈俊颖 译
机械工业出版社，2016，第7章 微体系结构
计算机组成原理与接口技术: 基于MIPS架构左冬红，清华大学出版社，2014
计算机组成与设计：硬件/软件接口
Computer Organization and Design: The hardware / software interface
David A. Patterson，王党辉 译
机械工业出版社，2015，第五版